Вакуумный пылесос Zodiac MX9

Инструкция по эксплуатации.

Прежде, чем установить пылесос, пожалуйста, ознакомьтесь с его компонентами и прочитайте инструкцию. Как большинство механических устройств, очиститель требует периодического планового технического обслуживания, а также замены определенных частей.

Всегда применяйте только оригинальные запасные части Zodiac. Не оригинальные детали могут иметь отрицательное воздействие на Ваш пылесос или могут повредить его.

Комплектация поставки Zodiac MX9:

1. корпус пылесоса

2. автоматический клапан регулировки потока

3. конусный адаптер

4. угол 45град. с поворотным замком

6. быстрый соединитель (адаптер шланга)

8. угол 45 град.

9. секция шланга с поворотным замком длиной 1м (12 секций)

Прочитайте руководство по эксплуатации, перед использованием пылесоса.

Не используйте пылесос за пределами бассейна.

Не позволяйте детям играть с пылесосом.

Установка.

Подготовка бассейна

Удостоверьтесь что, фильтровальная установка и фильтр насоса не засорены. Закройте дополнительные всасывающие точки, к которым не подключен пылесос.

Сборка шланга

Соедините секции шланга, зафиксировав их с помощью замка. Поверните каждый разъем шланга, пока они не заблокируются со щелчком.

1. Идеальная длина шланга соответствует расстоянию между точкой подключения (точка всасывания или скиммер) и самой дальней точкой относительно места подключения + 1 метр.

2. Поместите быстрый разъем на конце первой секции шланга. Убедитесь, что утяжелитель находится на расстоянии 23 см от быстрого разъема. 
3. Подключите первую секцию шланга с поплавком для робота.

Подключение шланга.

.

Заполните шланг водой

Подключение шланга к форсунке всасывания:

1. Подсоедините угол 45град к шлангу и зафиксируйте.

2. Подключите угол к манжете клапана и к точке всасывания

3. Наклоните угол вверх к поверхности воды.

Подключение шланга к скиммеру:

Автоматический клапан регулировки потока необходимо подключать при одиночной установке скиммера.

ВАЖНО: Клапан регулирования потока установлен (на заводе) на 3 ступень, что является оптимальным для европейских условий использования. Не рекомендуется изменять эту настройку. Следите за тем, чтобы темно-серая заслонка клапана не удерживалась в открытом состоянии красным рычажком – иначе пылесос не будет работать. Убедитесь, что темно-серая заслонка направлена вниз.

Если в бассейне более одного скиммера, подключите шланг к ближайшему с насосом.

Части, используемые для подключения пылесоса и последовательность, в которой
они установлены, зависят от типа скиммера. Выберите комбинация, которая лучше всего подходит для соединения.

1. Извлеките сетчатое ведерко из скиммера.

2. Подключите клапан регулировки потока и угол 45 град. Затем подключите эту сборку к скиммеру (стрелка должна быть направлена к всасыванию). Далее подключите сборку шлангов.

Подключение пылесоса.

Выключите насос. Заполните шланг водой. Погрузите корпус пылесоса и заполните его водой. Подключите шланг к корпусу пылесоса с помощью быстрого разъема.
Дайте пылесосу опуститься на дно бассейна. Включите насос в бассейне, далее начнется уборка.

Регулирование протока воды.

Насос фильтровальной установки должен быть включен.

Регулярно контролируйте проток воды, чтобы обеспечить оптимальную очистку, и чтобы пылесос мог подниматься на стенки бассейна.

Надписи на рисунке: А-регулятор протока, В-индикация

Пылесос оснащен регулятором протока, который автоматически регулирует проток циркулирующей воды. Он показывает, нормальный проток воды или слишком интенсивный:

- ЖЕЛТЫЙ = нормальный проток                     - КРАСНЫЙ = проток слишком сильный

Проверка скорости вращения колес.

Насос фильтровальной установки должен быть включен. Включите насос фильтровальной установки (держите наготове секундомер). Погрузите пылесос в воду. Наблюдайте за желтой маркировкой на правом заднем колесе (см. Рис.1)

Для MX9: дождитесь момента, когда колеса изменят направление вращения и засеките время, до которого колеса совершат 10 вращений.

Установите проток воды в зависимости от полученного времени. (см. рис)

Эксплуатация и техническое обслуживание.

Работает очиститель Zodiac MX9 при включении насоса фильтрации бассейна, чистит пылесос все поверхности в свободном порядке. Способность пылесоса подниматься на стену зависит от формы стен и дна бассейна и правильного потока воды. Если пылесос не поднимается на стены, проверьте поток воды и при необходимости измените его. Кроме того, проверьте, не скользкие ли стены бассейна, это затрудняет всасывание пылесоса. Во время каждого цикла очистки пылесос передвигается вперед, назад, по центру направо и налево. Мощность скребков под пылесосом создают внизу силы для хорошего всасывания мусора.

Очистка корзины насоса

Для эффективной работы пылесоса необходимо регулярно очищать корзину насоса.

Промывка фильтра бассейна

Всегда отключайте пылесос от всасывания перед чисткой или обратной промывкой фильтра бассейна. После очистки и промывки, система фильтрации должна проработать, по крайней мере, пять минут до повторного подключения пылесоса.

Добавление химических препаратов в бассейн

Необходимо извлекать пылесос из бассейна при добавлении химии препаратов, по крайней мере, на 4 часа.

Хранение пылесоса
Не допускайте воздействие на пылесос прямых солнечных лучей. При хранении в зимний период необходимо слить воду из всех частей пылесоса. Разберите шланг и все разъемы. Не сматывайте шланг, храните его в прямом состоянии.

Удаление мусора из пылесоса

Во избежание получения травм, убедитесь, что корпус пылесоса отсоединен от системы всасывания.

Нажмите кнопку защелки на верхней части пылесоса
2. Поверните верхнюю сборку обратно до щелчка в верхнем 
положении.
3. Удалите мусор
4. Если необходимо, слегка надавите на «весла» двигателя вперед-назад, чтобы извлечь застрявший мусор
5. Закройте верхнюю часть пылесоса

Режим чистки.

Пылесос оснащен специальной насадкой для уборки крупного и мелкого мусора (2 варианта):
1. Режим очистки «мелкий мусор»: пылесос чистит небольшие и тяжелые фракции мусора, такие как песок, ил. На пылесосе изначально установлена эта насадка.
2. Режим очистки «крупный мусор»: пылесос чистит большие фракции мусора, например, листья.

Для изменения режима очистки нужно:

- Возьмите желтый адаптер при входе в корпус и вставьте палец в отверстие адаптера, как показано ниже.
2. Поднимите заднюю кромку на входе адаптера и вытащите его из корпуса. Чтобы установить желтую насадку на место, поместите ее во входное отверстие пылесоса. Надавите на желтый адаптер до щелчка, чтобы он зафиксировался в отверстии

Неисправности и способы их устранения.

Пылесос не двигается или двигается медленно

- Убедитесь, что донный слив в бассейне закрыт
- Фильтр и корзина насоса должны быть чисты
- Очистите корпус пылесоса от загрязнений
- Измените режим очистки пылесоса
- Проверьте, есть ли воздух в системе всасывания, если да, то удалите его
- Убедитесь, что шланг пылесоса не забит мусором

Пылесос не чистит всю поверхность бассейна

- Убедитесь, что возвратные форсунки направлены вниз

- Убедитесь, что нет перегибов шланга
- Проверьте правильную длину шланга

Пылесос застревает у лестницы

- Наблюдайте работу пылесоса в течение 5 минут, убедитесь, что пылесос периодически меняет направление движения
- Убедитесь, что вентилятор в верхней части пылесоса вращается свободно

- Проверьте правильную длину шланга

Пылесос не поднимается на стены бассейна

- Проверьте поток воды, при необходимости измените его

- Удалите насадку для сбора крупного/мелкого мусора (раздел «Режим чистки»)

Пылесос находится на стене продолжительное время

- Возможно необходимо уменьшить поток воды

Гарантия.

Компания Zodiac предоставляет необходимые гарантии по бесплатной замене дефектных деталей. Транспортные затраты несет покупатель.

Гарантия не распространяется на поломки или дефекты, вызванные причинами, не связанными с заводскими неисправностями:

- на детали, подверженные нормальному естественному износу (мембрана, шланги, диск)

- на механические повреждения, полученные в результате удара

- если в устройство очистителя вмешался человек, не являющийся техническим специалистом представителем компании Zodiac

- если прибор был поврежден в результате неправильного обращения или использования, что не соответствует инструкции по эксплуатации, которая входит в состав продукта
- если устройство, его компоненты были повреждены по причине некорректного химического обеззараживания воды бассейна

- если оригинальные детали были заменены иными запчастями

Чтобы соблюдать все правила гарантии, необходимо соблюдать следующие параметры воды бассейна:

- pH показатель 7.0-7.4; свободный хлор 0,3-0,6 мг/л

Важно: обязательно извлекайте пылесос из воды при ударном обеззараживании

Гарантийный срок составляет 2 года с момента покупки.

В течение гарантийного срока, установленного выше, любая часть, признанная неисправной, будет отремонтирована или заменена производителем на новую.